1.Несущий каркас. Внешние размеры: длина 6,0 м, ширина 2.4м, высота  2,45м.

2.Нижняя и верхняя обвязка, угловые стойки.

Гнутый швеллер 100-120х50х3мм., угол гнутый, усиленный 80х80х3мм. окрашен, цвет синий.

3.Кровля.Плоская, сварная из листа 1,5мм, загрунтована цвет красно-коричневый.

4.Черновой пол.	Доска не обрезная 20мм.

5.Деревянный каркас.	Каркас, половые  лаги, потолочные лаги

выполнены из доски обрезной 40х100 мм.

6.Наружная обшивка.

Профнастил С 8-40-1150 оцинкованный.

7.Пароизоляция.	Пленка ПВХ 80 мКр. по наружным плоскостям.

8.Утепление -   Утеплитель минеральная вата  50мм. Утепление по наружным плоскостям (пол, стены, потолок).

9.Отделка пола  -- ДСП

10.Внутренняя отделка потолка -  ДВП

11.Внутренняя отделка стен  -       ДВП

12.Дверь наружная –  ДГ  8 . Обшита оцинкованным профлистом. Замок,ручки

Внутренняя – ДГ 8. Оргалит.

13.Окна – 1шт  800х900 мм  деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой.

14.Электрооборудование: электропроводка в кабель-канале в стандартном исполнении

15.Вентиляция -  Естественная, через окна и двери.

16.Сантехническое оборудование -    Нет.

17.Блоки ---  нет.

18. Дополнительное оборудование   - нет

18.Доставка и установка -  Осуществляется подрядчиком и входит в стоимость.

# Text boxes

|  |  | ООО « СПК – ИНЭК» производство И продажа бытовок, металлических блок-контейнеров, модульных зданий. Строительство брусовых домов и бань. Производственная база: 174510,Новгородская область, г. Пестово, ул. Титова, д. 86 ИНН/кпп 5313007420/531301001; р/сч 40702810808070000084; к/сч 30101810500000000722 электронная почта: tpk-inek@mail.ru ; сайт: tpk-inek.ru тел: 911-610-66-66, 911-620-09-31, (816 69) 5-04-83. . |
| --- | --- | --- |